## Załącznik nr 3

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zlecenia na Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych. Oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenia |
| 1 ** Komplet klimatyzatora w pom. MF02 CePT |
| 1 | Producent (marka) …………………………………………… model (jedn. zewnętrzna/jedn. wewnętrzna)……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2017 r.) (Należy podać) |
| Jednostka zewnętrzna (1 sztuka) |
| 2 | *nominalna moc chłodnicza | minimalnie 3,4 kW | (Należy podać) |
| 3 | *nominalna moc grzewcza | minimalnie 4 kW | (Należy podać) |
| 4 | wymagane SEER | minimalnie 7 | (Należy podać) |
| 5 | wymagane SCOP | minimalnie 4 | (Należy podać) |
| 4 | poziom ciśnienia akustycznego dla chłodzenia | nie większy niż 50 dB(A) | (Należy podać) |
| 5 | typ Inverter prądu stałego (DC) | Wymagany | TAK/NIE |
| 6 | praca całoroczna dla chłodzenia | minimalnie w zakresie od +43(C do -10(C | (Należy podać) |
| 7 | zasilanie | 230 V | TAK/NIE |
|  | czynnik chłodzący | R410A | TAK/NIE |
| Jednostka wewnętrzna, typ: ścienna (1 sztuka) |
| 8 | *nominalna moc chłodnicza | minimalnie 3,4 kW | (Należy podać) |
| 9 | poziom ciśnienia akustycznego dla chłodzenia | nie większy niż 40 dB(A) na średnim biegu | (Należy podać) |
| 10 | zasilanie | 230 V | TAK/NIE |
|  | pilot | bezprzewodowy | TAK/NIE |
| Wymagania ogólne dla urządzeń |
| 11 | Odległość między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną | do 15 metrów | TAK/NIE |
| 12 | Usługa instalacji wykonywana przez autoryzowany serwis producenta urządzenia | TAK | TAK/NIE |
| 13 | Oznakowanie CE | wymagane | TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

…………………………….., dn…………………

……………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)